Обмер корпуса по ORC

Инструкция по подготовке к обмеру

- Яхта должна быть на жестком кильблоке. Если кильблок на резиновых колесах с амортизатором - нужно ее домкратами поставить на жесткие подкладки, чтобы она не опиралась на резину и рессоры.

- Кильблок должен быть таким, чтобы не загораживать киль и руль, в т.ч. нижнюю часть киля. Это особенно важно для машинного обмера.

- Яхта должна стоять в защищенном от ветра месте. Даже умеренный ветер раскачивает яхту незаметно для глаз, но достаточно для того, чтобы вся работа пошла насмарку.

- Для машинного обмера яхта должна стоять на твердом грунте, и вокруг должен быть твердый грунт (асфальт, бетон), или заготовить твердые подкладки под тахеометр (даже на деревянном настиле тахеометр проваливается на неск. мм).

- Для машинного обмера вокруг яхты должно быть мин. 4-5 м свободного пространства со всех сторон (чем больше - тем лучше). Для ручного обмера достаточно 1-1,5 м.

- Яхта должна быть выровнена строго по дифференту и по крену (допуск по дифференту - 1 градус относ. ВЛ на плаву в обмерном состоянии, по крену - +/- 5 мм). Для этого нужно мин. пара домкратов и прокладки.

- Нужна мин. 1 стремянка или козлы (лучше 2) такой высоты, чтобы можно было свободно доставать до линии борта в любом месте, не касаясь яхты (т.е. стремянка не должна опираться на яхту).

- Ручной инструмент (для ручного обмера по ORC Club):

  - Отвесы – мин. 4 шт.

  - Рулетка 10-15 м (больше длины яхты)

  - Рулетка 3-4 м (больше ширины яхты)

  - Рулетка 2-3 м

  - Прямая жесткая рейка (тонкая доска, алюм. профиль) длиной 3-4 м (больше ширины яхты)

  - Угольник строительный 90 градусов (размер – чем больше, тем лучше).

  - Угольник 45 град. для определения линии борта.

  - Струна (леска) d = 1-2 мм, желательно цветная, 10-15 м (больше длины яхты)

  - Костыли, большие гвозди, дерев. Бруски, грузы для фиксации рулеток и струны.

  - Бумажная клейкая лента (креп). Если у яхты темный корпус, то отметка лазера на нем не видна, и приходится оклеивать яхту лентой для машинного обмера.

  - Маркеры.

- СОФТ: нужна любая программа, работающая с нерегулярными поверхностями. ACAD не годится. Я пользуюсь Rhinocerus. Естественно, Excell – он есть на всех компьютерах.

- ОБМЕР РАНГОУТА: При обмере по IMS/ORC мачта взвешивается со стоячим такелажем, но без бегучего (фалов и проч); можно вместо фалов оставлять проводники диаметром не более 3 мм.

- ОБМЕР НА ПЛАВУ - как в IOR.