РЕКОМЕНДАЦИИ (Регламент)

По проведению соревнований с гандикапом по ORC

- Общее

Настоящий Регламент предназначен для руководства проводящим организациям и гоночным комитетам соревнований, проводимых с гандикапом по ORC, чтобы обеспечить условия для честной и справедливой борьбы.

Следует иметь в виду, что некоторые классы имеют свои правила и руководства по проведению соревнований. В случае расхождений правила и руководства классов имеют приоритет.

- Условия проведения гонок

  - При назначении дистанции Гоночный комитет должен учитывать навигационные опасности и условия судоходства на акватории. Генеральный курс не должен проходить через навигационные опасности; число пересечений генерального курса с фарватерами и рекомендованными курсами должно быть минимальным, и они должны проходить под углом, близким к прямому.

  - Условия проведения и дистанции гонок должны соответствовать правилам и регламентам классов.

  - Если другое не предусмотрено правилами и регламентами классов, то должны выполняться следующие условия:

  - Длина дистанции коротких дневных гонок должна выбираться таким образом, чтобы время прохождения дистанции составляло около 2-х часов при средней скорости яхт. Рекомендуемая длина прямой – 2 – 2,5 миль. Следует иметь в виду, что при необходимости Гоночный комитет имеет право сократить дистанцию в соответствии с ППГ Пр. 32.

  - Дистанцию коротких дневных гонок рекомендуется выставлять против ветра, таким образом, чтобы обеспечивалась лавировка с равноценными галсами. В случае существенного изменения ветра гоночный комитет должен либо прекратить гонку, либо переставить дистанцию.

  - Рекомендуется устанавливать абсолютное контрольное время, исходя из средней скорости 2,5 - 3 узла.

  - Длина дистанции должна определяться на основании расчета по координатам поворотных знаков, определенным по навигационным пособиям (картам и лоциям) или с помощью GPS. Погрешность в определении длины дистанции не должна превышать 0.1%.

  - Тип дистанции должен соответствовать применяемой системе гандикапа (см. ORC Rating Rules, Разд. 4, и Приложение 1 к Регламенту).

  - Старт гонки не должен даваться, если средняя скорость ветра, измеренная на высоте 5 м над уровнем воды в течение 5 минут, меньше 5 узлов (2,5 м/с) или больше 28 узлов (14 м/с). Для классов, гоняющихся по приходу, эти цифры являются рекомендуемыми.

- Условия прекращения гонки.

  - Настоящее правило не распространяется на крейсерские гонки, и не отменяет права ГК прекратить или сократить гонку в соответствии с ППГ пр. 32.

  - Настоятельно рекомендуется, чтобы гонка была прекращена, если:

  - средняя скорость ветра за 2 минуты, измеренная на высоте 5 м над уровнем воды трижды в течение 15 минут, меньше 2 узлов (1 м/с) или более 36 уз (18,5 м/с). При этом не рекомендуется прекращать или сокращать гонку, если существует высокая вероятность того, что больше половины флота финиширует в пределах контрольного времени.

  - Если в коротких гонках по дистанции, выставляемой против ветра, направление ветра изменится более, чем на 25 градусов, до того, как первая яхта обогнет наветренный знак.

  - Если существует существенная вероятность того, что более половины флота не уложится в контрольное время.

Приложение 1

СИCТЕМЫ ГАНДИКАПА ORC

(Извлечение из правил гандикапа ORC с комментариями)

- ГАНДИКАП

401 Общее

401.1 Система ORC предусматривает множество методов расчета исправленного времени, используя гоночные баллы, рассчитанные программой VPP и указанные в мерительных свидетельствах ORC International и ORC Club. выбор метода расчета зависит от размеров, типа или уровня флота, типа гонки и местных условий гонки. Метод выбирается по усмотрению национальных органов или организаторов местных соревнований, за исключением соревнований, проводимых по правилам чемпионата ORC.

401.2  Исправленное время указывается в сутках, часах, минутах, секундах. При вычислении исправленного времени время, затраченное яхтой, следует перевести в секунды, далее делаются расчеты и результаты округляют до ближайшей секунды (12345,5 = 12346 с). Затем время в секундах переводят обратно в дни, часы, минуты, секунды.

402 Гандикап по кривой скорости

402.1 Кривая скорости — наиболее сильное средство системы ORC. Ее уникальная черта, делающая ее значительно отличающейся от других систем гандикапа и наиболее точной — это ее способность рассчитывать гандикап для разных условий гонки, поскольку яхты имеют разную скорость при различной силе и направлении ветра.

402.2 Мерительное свидетельство  ORC International предусматривает поправки по времени,выраженные в с/мор.милю, для различных ветровых условий в диапазоне 6 – 20 узлов скорости истинного ветра, начиная с оптимального курса в лавировку, далее – 52, 60, 75, 90, 110, 120, 135, 1500 угла истинного ветра, заканчивая оптимальным попутным курсом.

GPH

578.7

Общий гандикап GPH — это среднее представление всех поправок на время, используемых для простых сравнений яхт и делений на возможные классы. Рассчитывается как среднее из поправок по времени 8 и 12 узловой скорости истинного ветра для кругового случайного предварительно выбранного курса, как определено в п. 402.4(б). GPH используется для опции простого гандикапа «Время по дистанции» и печатается в мерительном свидетельстве ORC Club.

Рис.1 — Поправки по времени в мерительном свидетельстве ORC International

| Скорость ветра | 6 узлов | 8 узлов | 10 узлов | 12 узлов | 14 узлов | 16 узлов | 20 узлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скорость по генеральному курсу в лавировку VMG | 1006,2 | 813,7 | 724,7 | 683,9 | 659,7 | 645,3 | 635,6 |
| 52 | 643,5 | 536,8 | 485,8 | 466,4 | 456,0 | 449,9 | 445,1 |
| 60 | 600,6 | 510,6 | 465,5 | 447,6 | 439,3 | 434,1 | 429,1 |
| 75 | 569,0 | 489,9 | 451,7 | 429,9 | 418,3 | 412,1 | 404,6 |
| 90 | 542,9 | 463,8 | 434,5 | 423,8 | 414,8 | 398,6 | 384,5 |
| 110 | 550,1 | 472,9 | 436,1 | 411,5 | 395,3 | 385,9 | 369,9 |
| 120 | 581,2 | 492,4 | 448,1 | 421,3 | 396,7 | 376,6 | 354,7 |
| 135 | 679,2 | 546,5 | 480,6 | 444,0 | 420,1 | 397,3 | 351,8 |
| 150 | 821,4 | 642,4 | 544,5 | 484,9 | 448,8 | 425,1 | 383,7 |
| Скорость по генеральному курсу VMG при попутном ветре | 948,4 | 741,4 | 628,5 | 554,8 | 501,6 | 464,4 | 418,1 |
| Выбранные курсы |  |  |  |  |  |  |  |
| Наветер / подветер | 995,2 | 792,7 | 687,6 | 627,3 | 587,9 | 561,5 | 532,6 |
| Случайный круговой | 800,3 | 644,5 | 561,2 | 512,9 | 483,1 | 463,5 | 438,7 |
| Океанский для PCS | 905,0 | 708,2 | 596,9 | 527,5 | 481,1 | 447,9 | 402,0 |
| Без спинакера | 888,4 | 705,7 | 605,6 | 546,1 | 508,9 | 484,5 | 455,2 |

402.3 При вычислении исправленного времени по кривой скорости курс для плавания берется как один из предварительно выбранных курсов, для которых даются поправки по времени в мерительном свидетельстве или разрабатывается на основе данных, измеренных в районе проведения гонок.

402.4 Предварительно выбранные курсы:

а) Лавировка / фордевинд — обычный курс вокруг наветренного или подветренного знака, когда курс состоит на 50% из участков против ветра и на 50% из участков при попутном ветре.

б) Случайный круговой — гипотетический курс, при котором яхта ходит вокруг круглого острова с постоянной скоростью истинного ветра.

в) Океанский для PCS — составной курс, составляющие которого меняются со скоростью истинного ветра по возрастающей от 30% наветер/подветер, 70% случайная круговая при скорости 6 узлов, до 100% случайная круговая при скорости 12 узлов и 20% случайная круговая, достигающая 80% при скорости 20 узлов.

г) Без спинакера — круговой случайный курс (см. выше), но рассчитанный без использования спинакера.

402.5 Когда курс разработан принимаются следующие данные для каждого участка: направление ветра, длина и направление каждого участка и, по желанию,   направление и скорость течения на каждом участке. Любой участок может быть разделен на меньшие участки в случае, если имеется заметное изменение направления ветра и/или течения.

402.6 Процентное соотношение каждого направления ветра, исправленного с учетом течения, вычисляется на основе данных разработанного курса.

402.7 Для каждого курса кривая скорости яхты вычисляется с использованием определения курса и поправок на время, приведенных в мерительном свидетельстве.

402.8 Вертикальные оси представляют собой скорость, достигнутую в гонке, выраженную в секундах на милю. Горизонтальные оси представляют собой скорость ветра в узлах (рис.2). Затраченное время нужно разделить на длину курса для определения средней скорости в секундах на милю.

Для этой средней скорости точка на кривой скорости определяется путем интерполяции. Средний ветер для этих точек называется «предполагаемый ветер». Если точка «предполагаемого ветра» выходит за пределы 6 — 20 узлов, используется значение, соответственно, 6 и 20 узлов.

«Предполагаемый ветер» представляет собой скорость яхты на курсе. Чем выше скорость яхты, тем сильнее «предполагаемый ветер», который является первостепенной величиной при расчете времени.

402.9 Откорректированное время вычисляется, исходя из «предполагаемого ветра» с использованием кривой скорости для случайной яхты, которая может быть самой скоростной во флоте, или теоретической «стандартной» яхтой (рис.3).

Для рассчитанного «предполагаемого ветра» каждой яхты точка на кривой скорости случайной яхты определяется интерполяцией, а соответствующую среднюю скорость, в с/мор.миля, следует искать по вертикальным осям.

Эта скорость умножается на длину курса и окончательно скорректированное время в секундах переводят в дни, часы, минуты, секунды.

Рис.1 — кривая скорости                                    Рис.2 — исправленное время

402.10 «Предполагаемый ветер» для выигрывающей яхты обычно находится в пределах силы истинного ветра, преобладающего в гонке. В случаях, когда «предполагаемый ветер» не отражает достаточно точно реальной силы ветра во время гонки может применяться метод постоянного ветра для применения кривой скорости со скоростью преобладающего ветра по горизонтальным осям и получением подходящей поправки по времени по вертикальным. Такая поправка по времени используется как одночленный коэффициент «Время по дистанции» как определено в п.403.2.

402.11 Все формулы для интерполирования и разработки курса и скорости и программа расчета гандикапа доступны но сайте ORC (www.orc.org).

403 Упрощенный гандикап

403.1 Мерительные свидетельства ORC International и ORC Club предусматривают опции простого гандикапа, используя гоночные баллы, определяемые как одно-, двух-, и трехчлен.

| Опции гандикапа |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Морские Прибрежная зона / длинные дистанции | Прибрежные Наветер / подветер |
| Время по расстоянию (ToD) | 578,7 | 650,0 |
| Время по времени (ToD) | 1,0368 | 1,0383 |
| Линейная аппроксимация скорости (ToTD) | PLT 0.807 | PLD 61.4 | PLT 1.092 | PLD 304.4 |
| Трехчленный гандикап ToT | Низкий 1,0157 | Средний 1,3205 | Высокий 1,4872 | Низкий 0,7697 | Средний 1,0522 | Высокий 1,2263 |

403.2 Время по дистанции

Исправленное время определяется следующим образом:

Исправленное время = затраченное время — (ToD * расстояние),

СТ = ЕТ – ТоD * D, где время – в секундах, длина дистанции в милях.

При расчете с применением ToD (время по дистанции) коэффициент поправки по времени яхты не меняется со скоростью ветра, но меняется с длиной курса. Одна яхта имеет преимущество, выраженное с с/мор.милю, перед другой. Разница во времени затраченном яхтами, нуждающимися в определении победителя по исправленному времени, может быть легко определена.

Специальный коэффициент ToD применим для гонок с экипажем из двух человек, рассчитанный со средним весом команды 170 кг,  а также для конфигурации без спинакера.

403.3 Время по времени

Исправленное время определяется по формуле:

Исправленное время =ТоТ * затраченное время, CT = ToT * ET

По гандикапу ТоТ поправка по времени возрастает с ростом скорости ветра. Длина дистанции не оказывает влияния на результаты и ее не нужно измерять. Исправленное время зависит только от затраченного времени. Разница между яхтами может измерена в секундах и зависит от продолжительности гонки.

Чем длиннее дистанция, тем больше гандикап.

Специальный коэффициент ToT применим для гонок с экипажем из двух человек, рассчитанный со средним весом команды 170 кг,  а также для конфигурации без спинакера.

403.4 Линия скорости

Исправленное время определяется по формуле:

Исправленное время =(PLT * затраченное время) – (PLD * расстояние),

CT = PLT * ET – PLD * D, где время – в секундах, длина дистанции в милях

С помощью коэффициента времени PLT и коэффициента дистанции PLD рассчитывается гандикап для тяжелых и легких ветровых условий. Возможно, что одна яхта имеет преимущество перед другой в легкий ветер, тогда, как в сильный ветер имеет место обратное.

403.5 Трехчленный гандикап

Исправленное время определяется по формуле:

Исправленное время =ТоТ(низкий, средний, высокий) * затраченное время

Трехчленный гандикап предусматривает набор из трех факторов ТоТ (как описано выше), приводимых для 3 скоростей ветра:

- низкая (меньше или равна 9 уз.);

- средняя (9 – 14 уз.);

- высокая (больше или равна 14 уз.).

Гоночный комитет перед стартом должен объявить какая скорость будет использоваться при расчетах, однако, он имеет право изменить эту скорость в случае заметного изменения погодных условий.

Рекомендации для ГК:

- Гандикап по кривой скорости – наиболее совершенная система гандикапа, но требует точного определения длины дистанции, а также курсов относительно ветра (за исключением случайной круговой  океанской дистанций)

- Упрощенные системы гандикапа:

Гандикап типа Offshore применяется при большом числе курсов, близких к галфвинду, когда лавировки и фордевинда почти нет. Гандикап типа Inshore применяется при дистанции типа «лавировка – фордевинд». Обратите внимание: на реках и водохранилищах ветер в основном дует вдоль русла, поэтому даже в длинных маршрутных гонках здесь правильнее использовать гандикап типа Inshore.

Виды гандикапа:

- Гандикап «время по расстоянию» (ToD). Рекомендуется использовать при неустойчивом ветре. Требует точного знания дины дистанции. При устойчивом ветре вносит элемент случайности, т.к. не учитывает «склонность» яхт к сильному или слабому ветру.

- Гандикап «время по времени» (ToT). Рекомендуется использовать при постоянном по ветре, когда нельзя точно определить длину дистанции. Не требует знания направления и силы ветра. Не учитывает «склонность» яхт к сильному или слабому ветру. При неровном по силе ветре дает большую погрешность.

- Линейная аппроксимация скорости (ToTD). Позволяет учитывать «склонность» яхт к сильному или слабому ветру. Требует точного знания длины дистанции. В слабый ветер и в очень сильный дает большую погрешность, поэтому при использовании этой системы гандикапа надо устанавливать контрольное время, исходя из средней скорости около 3-х узлов (для нашего флота).

- Трехчленный гандикап («время по времени» с учетом силы ветра). Рекомендуется использовать при относительно стабильном по силе ветре, когда нельзя точно определить длину дистанции. Позволяет учесть индивидуальные особенности яхт («склонность» яхт к сильному или слабому ветру).

- Рекомендации по проведению гонок

- Поскольку таблицы скоростей в системе ORC составлены для скорости ветра от 6 до 20 узлов (3-10 м/с), то проводить гонки, особенно короткие, при более слабом или более сильном ветре не рекомендуется (см. ORC Rating Rules 402.8)

- Согласно Правилам проведения чемпионатов ORC (ORC Championship Rules, “Green Book”), петлевые (insore) дистанции должны выставляться против ветра (лавировка – фордевинд) (ORC Championship Rules п.8.2). Это обусловлено тем, что применяемый гандикап (inshore) предусматривает равноценную лавировку и фордевинд )или лавировку на фордевинд), и при другом распределении галсов работает некорректно.  Например, если яхты проходят прямую одним галсом вместо лавировки, то фактически пройденное расстояние сокращается примерно на 40% по сравнению с теоретическим, теоретическая скорость на столько же возрастает, и яхты, имеющие теоретически бОльшую скорость (относительно других яхт) в свежий ветер, оказываются в проигрыше.

- По тем же правилам, рекомендуемая продолжительность коротких гонок – около 1,5 часа. Это означает, что для нашего флота при средней скорости ок. 5 узлов длина дистанции должна составлять ок. 7-8 миль (напр. 2 петли с расстоянием 2 мили между знаками). В день обычно проводится 2-3  коротких гонки.

Перевод – меритель ВФПС А.И. Федоркин,

редакция и примечания – пред. ТК  ВФПС  В.В. Алексеев